## Slide 1
기초 경영학
생산 및 운영관리 1

## Slide 2
1. 생산 및 운영관리와 생산시스템
⑴ 생산 및 운영관리(operations management)
생산 및 운영관리는 원재료를 투입하여 고객에게 필요한 재화나 서비스와 같은 산출물을 생산하는 활동과 관련된 의사결정을 의미함
따라서 생산 및 운영관리에서는 생산전략과 생산시스템의 설계(design), 운영(operation), 통제(control) 등과 같은 다양한 관리활동을 강조
대부분의 기업은 기업이 가지고 있는 다양한 형태의 자원(resources)을 활용하여 제품(유형의 재화와 무형의 서비스를 포함)을 생산하고 이를 고객에게 전달하는 활동들을 수행하는데, 이러한 과정의 설계, 운영 및 개선과 관련된 의사결정을 그 내용으로 하고 있는 분야가 바로 ‘생산 및 운영관리’라고 할 수 있음
제 1절 생산 및 운영관리의 기초개념

## Slide 3
⑵ 생산시스템
생산시스템이란 생산과정을 시스템적 관점에서 접근하는 개념을 의미함
Input -> transformation -> output and feedback
여기서 생산과정은 기업이 원자재를 제품으로 만드는 과정에서 가치가 증가됨을 의미하고, 시스템은 생산과정을 부분최적화의 관점이 아닌 전체최적화의 관점에서 접근하고자 하는 것을 의미함
내부고객(internal customer)과 외부고객(external customer)의 구분
제 1절 생산 및 운영관리의 기초개념

## Slide 4
2. 서비스 운영관리
⑴ 서비스-공정 매트릭스
서비스-공정 매트릭스(service-process matrix)는 서비스를 분류하기 위해 슈메너(Schmenner)가 1986년에 제안한 모형
이 모형은 서비스를 관여(또는 상호작용)와 개별화(또는 고객화) 정도라는 측면과 노동집약정도라는 측면의 두 가지 기준을 사용하여 서비스 공장(service factory), 서비스 숍(service shop), 대량 서비스(mass service), 전문 서비스(professional service)의 4가지 유형으로 구분하였음
제 1절 생산 및 운영관리의 기초개념

## Slide 5
서비스-공정 매트릭스[Schmenner]
제 1절 생산 및 운영관리의 기초개념
관여와 개별화 정도 = 상호작용과 고객화
(degree of interaction and customization)

## Slide 6
1. 경쟁우선순위(competitive advantages)
⑴ 의의
경쟁우선순위란 기업의 장기적인 목표와 함께 시장의 요구를 충족시키기 위해 필요한 역량을 의미함
현대기업의 생산전략은 고객지향을 그 목표로 하고 있기 때문에, 기업은 시장분석을 통해 각각의 세분시장에서 경쟁우위를 확보하기 위해 추구할 시장의 요구를 파악하고 이를 기업의 각 기능분야가 추구해야 할 역량으로 변환하기 위한 노력은 필수적이라고 할 수 있음
제 2 절 생산 전략

## Slide 7
⑵ 유형
1) 원가(cost)
경쟁기업보다 저원가로 제품을 생산하는 기업의 능력을 의미
가격을 낮추면 재화와 서비스에 대한 수요는 증가하지만 재화나 서비스를 낮은 원가로 생산할 수 없다면 동시에 이익이 낮아지게 될 것임
따라서 원가에 기초하여 경쟁하려면 생산부문은 노무비, 원자재 구입원가, 불량품 폐기, 간접비 등을 줄이는데 노력을 집중하여 단위당 원가를 줄이는 것이 중요함
제 2 절 생산 전략

## Slide 8
2) 품질(quality)
품질은 다양하게 정의할 수 있지만, 일반적으로 고객만족의 정도를 의미함
품질은 다시 프로세스의 품질과 관련된 측면으로 무결점 제품을 생산하는 것을 의미하는 고성능 설계(high-performance design)와 제품의 품질과 관련된 측면으로 제품이 설계된 사양에 일치하는 정도를 의미하는 일관된 품질(consistent quality)로 구분됨
제 2 절 생산 전략

## Slide 9
3) 시간
① 빠른 인도시간(fast delivery time)
인도시간을 최소화하는 경쟁우선순위를 의미함
여기서, 인도시간은 재화나 서비스를 고객에게 인도할 때까지 소요되는 시간을 의미하는데, 이를 리드타임(lead time)이라고도 함
② 적시인도(on-time delivery)
고객이 원하는 시점에 제품을 전달하는 능력을 의미함
③ 개발속도(development speed)
초기의 아이디어 창출부터 최종 설계 및 생산까지의 시간을 의미함
제 2 절 생산 전략

## Slide 10
4) 유연성(flexibility)
변화에 대응하는 기업의 능력을 의미함
① 수량유연성(volume flexibility)
급격한 수요변동에 대응하기 위해서 산출량을 늘리거나 줄일 수 있는 능력
일반적으로 기업이 가지고 있는 초과생산능력이나 재고를 통해 달성가능
② 고객화(customization)
개별적인 고객의 독특한 요구와 계속적으로 변화하는 제품설계를 충족시킬 수 있는 기업의 능력을 의미
③ 다양성(variety)
제품의 종류를 확대하여 고객의 다양한 니즈를 충족시키려는 기업의 능력을 의미
제 2 절 생산 전략

## Slide 11
- 제품설계의 개선
1) 모듈러 설계(modular design)
모듈러 설계는 제품계열에 있는 여러 가지 상이한 제품에 사용될 수 있는 일련의 기본적인 부품(또는 모듈)을 설계하는 것을 말하는데, 이를 통해 대량고객화(mass customization)의 개념을 달성할 수 있음
2) 동시설계(concurrent design)
동시설계는 동시공학(concurrent engineering)이라고도 하는데, 개별부서에 의해서 이루어지는 순차적 설계과정을 설계팀에 의해 동시에 이루어지도록 하는 설계과정의 변화를 의미
즉 제품설계와 공정설계를 마케팅, 엔지니어링, 생산부서 간의 공통의 활동으로 통합하고자 하는 개념이 해당됨
제 3 절 생산시스템의 설계

## Slide 12
2. 공정설계
⑴ 의의
공정(process)은 원재료를 투입하여 제품을 산출하기까지 필요한 모든 작업의 유기적 집합체를 의미
공정설계(process design)는 제품설계가 완료된 후 설계된 제품을 효율적으로 생산할 수 있도록 생산공정을 구체적으로 계획하는 것을 의미함
따라서 제품의 품질수준은 제품설계와 공정설계의 결과에 따라 결정됨
제 3 절 생산시스템의 설계

## Slide 13
⑵ 공정의 분류
1) 제품흐름에 따른 분류
제품의 흐름에 따라 공정을 분류한다는 것은 생산시스템이 추구하는 경쟁우선순위에 따라 공정을 분류한다는 것을 의미
① 프로젝트공정(project process)
고객의 주문에 따라 일정기간 동안에 단일 상품만을 생산하는 공정의 형태를 의미
② 단속생산공정(intermittent production process)
제품을 단속적으로 그룹 또는 뱃치(batch) 단위로 생산하는 공정의 형태를 의미
개별작업공정(job-shop process)과 뱃치공정(batch process)을 포함
제 3 절 생산시스템의 설계

## Slide 14
③ 연속생산공정(continuous production process)
표준화된 제품을 대량으로 생산하는 공정의 형태로 라인공정(line process)과 연속공정(continuous process)으로 구분할 수 있음
공정의 분류[제품 흐름에 따른]
제 3 절 생산시스템의 설계

## Slide 15
2) 고객 주문에 대응하는 방법에 따른 분류
① 주문생산공정(make-to-order process: MTO)
고객의 주문에 대응해서 생산하는 방식을 의미
이는 유연흐름의 제조업체들이 많이 사용하는데 그 이유는 고객의 사양에 맞춰 제품을 생산하여 높은 수준의 고객화를 제공할 수 있기 때문
② 조립생산공정(make-to-assembly or assemble to order process: MTA
or ATO)
수요예측을 토대로 하여 중간조립품과 구성품을 생산하고 고객의 주문에 따라 최종제품을 생산하는 형태
주문생산과 재고생산의 중간 형태를 의미하며, 대량고객화(mass customization)를 위한 공정이라고 할 수 있음
제 3 절 생산시스템의 설계

## Slide 16
③ 재고생산공정(make-to-stock process: MTS)
품목을 재고로 보유함으로써 즉각적인 납품요구에 대응하여 인도시간을 줄이는 것을 의미
즉 시장의 수요를 고려하여 표준화된 제품계열을 재고의 형태로 보유함으로써 원가절감을 꾀할 수 있음
제 3 절 생산시스템의 설계

## Slide 17
1. 수요예측
⑴ 수요
수요는 고객들이 직접 요구하는 제품의 수요인 독립수요(independent demand)와 독립수요로부터 파생되는 수요인 종속수요(dependent demand)로 구분
일반적으로 기업은 종속수요는 이를 충족시키는 방법 외에는 다른 방법이 없지만, 독립수요에 대해서는 대응이 가능
따라서 수요예측의 대상이 되는 수요는 독립수요!!
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 18
⑵ 수요예측기법
1) 정성적 방법(qualitative method)
정성적 방법은 조직 내외의 사람들의 경험이나 견해와 같은 주관적 요소를 사용하는 예측기법을 의미
시장조사법, 판매원 추정법, 경영자 판단법, 델파이법, 수명주기유추법 등
정성적 방법은 직관이나 판단에 의존하기 때문에 일반적으로 자료가 제한적이거나 구할 수 없는 경우 또는 자료가 있더라도 더 이상 의미가 없는 경우에 사용함
이 방법은 관련 정보량과 예측담당자의 능력 및 경험에 따라서 예측의 질이 크게 달라지며 기존의 자료가 별 소용이 없는 상황에서 장기 전망을 하는 경우나 수요 관련 정보가 없는 신제품을 도입할 때 종종 사용됨
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 19
2) 정량적 방법(quantitative method)
정량적 방법은 계량적 방법이라고도 하는데, 과거의 수요와 관련된 계량적인 자료들을 사용하여 미래에 대한 수요를 예측하는 기법을 의미
시계열분석법(time-series analysis)과 인과관계분석법(causal method) 등의 방법이 있음
시계열분석법은 미래는 과거의 연장이라는 가정에 기초하기 때문에 과거 시계열자료를 사용하여 미래를 예측
시계열분석법에 해당하는 방법으로는 이동평균법(moving average method), 지수평활법(exponential smoothing method) 계절모형(seasonal method), 박스-젠킨스법(Box-Jenkins method) 등이 있음
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 20
이에 반해 인과관계분석법은 하나 또는 그 이상의 요인이 수요에 영향을 미친다고 가정하기 때문에 이 요인들을 이용하여 미래를 예측
인과관계분석법에 해당하는 방법으로는 선형회귀분석(linear regression analysis), 판별분석(discriminant analysis) 등이 있음
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 21
기초 경영학
생산 및 운영관리 2

## Slide 22
2. 생산계획
⑴ 의의
생산계획은 예측된 수요를 충족시키기 위해 생산활동을 어떻게 운영해나갈 것인가를 장·단기적으로 계획하는 것
기업이 재화나 서비스를 효율적으로 생산하기 위해 인적·물적 생산요소를 어떻게 활용할 것인가에 대한 계획을 수립하는 것을 의미함
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 23
⑵ 체계
1) 총괄생산계획(=판매생산계획: S&OP)
총괄생산계획(aggregate production planning)이란 보통 2개월에서 1년까지의 중기 또는 중·단기 계획을 의미함
기업의 생산능력을 거시적으로 파악하여 총괄적 관점에서 시간적으로 제품의 수량적 조정을 시도하는 방법
수요나 주문의 시간적·수량적 요건을 만족시킬 수 있도록 생산시스템의 능력(생산율, 고용수준, 재고수준 등)을 조정해나가는 계획을 의미
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 24
2) 기준생산계획
기준생산계획(master production schedule, MPS)이란 생산계획을 추진하는데 필요한 노동력이나 자재의 양, 재고소요량 등을 결정하기 위해 총괄생산계획을 보다 구체적으로 분해 또는 구체화시켜 놓은 생산계획을 의미
3) 일정계획
일정계획(operations schedule)이란 기준생산계획(MPS)을 시행하기 위한 단기계획을 의미
이러한 일정계획은 생산시스템의 관점에서 생산시점을 결정하는 것이라고 할 수 있음
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 25
4) 자재소요계획(material requirements planning, MRP)
자재소요계획이란 대부분의 완제품은 여러 가지의 부품으로 구성되어 있고, 이에 따른 자재의 소요가 독립적인 것이 아니라, 종속적으로 발생하는 종속수요의 성격을 띤다는 점에 착안한 계획방법
자재소요계획의 기본요소로는 기준생산계획(master production schedule, MPS), 자재명세서(bill of materials, BOM), 재고기록(inventory records, IR)이 있음
자재소요계획은 정보기술의 활용으로 인해 그 적용영역이 확대되어 감에 따라 자재소요계획(material requirements planning, MRP), 제조자원계획(manufacturing resource planning, MRP Ⅱ), 전사적 자원관리(enterprise resource planning, ERP)의 순으로 발전되어 왔음
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 26
생산계획의 체계
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 27
3. 재고관리
⑴ 재고(inventory)
재고는 계획의 오차, 수요와 공급의 예상치 못한 불규칙한 변동 등이 발생하는 미래에 사용하기 위해 비축하고 있는 즉 불확실성에 대비하기 위해 기업이 가지고 있는 유형의 것을 의미
재고의 종류는 크게 회계상 재고(financial inventory)와 운영상 재고(operational inventory)로 구분
회계상 재고는 원자재(raw materials), 재공품(work in process), 완제품(finished goods) 재고 등이 있음
운영상 재고는 주기재고, 예측재고, 안전재고, 파이프라인 재고가 있음
회계상 재고는 물리적으로 구분이 가능하나 운영상 재고는 개념상 구분만 가능
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 28
재고의 기능은 다음과 같다.
① 기대되는 수요를 충족
② 생산공정의 계속적 조업을 가능
③ 생산-유통시스템의 구성요소를 분리
재공품 형태의 재고를 가지고 있는 구성요소를 생산시스템의 일부로 간주
완제품 형태의 재고를 가지고 있는 구성요소를 유통시스템의 일부로 간주
④ 안전재고(safety stock)를 통해 재고부족(stock-out)을 방지
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 29
경제적 주문량 모형(EOQ)
재고유지비용과 주문비용의 합을 최소화시키는 1회 주문량을 의미
연간재고비용(주기재고) + 연간주문비용 = Q/2 * H + D/Q * O
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 30
경제적 주문량 모형(EOQ)의 기본 가정
① 단일품목만 고려하고 있다.
② 일정기간 동안의 전체 수요량은 알려져 있다.
③ 조달기간은 일정하다고 가정한다. 조달기간이 0인 경우는 주문시점과
입고시점이 일치하게 된다.
④ 수량할인과 가격할인은 존재하지 않는다.
⑤ 주문량은 일시에 보충된다.
⑥ 재고관련비용은 재고유지비용과 주문비용만 존재한다.
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 31
⑶ 재고통제시스템
1) Q 시스템과 P 시스템
일반적으로 발주기준은 시간과 수량으로 구분할 수 있는데, 발주기준을 시간으로 사용하는 재고통제시스템을 P 시스템이라고 하고 발주기준을 수량으로 사용하는 재고통제시스템을 Q 시스템이라고 함
Q시스템을 연속조사 시스템으로 P시스템을 주기조사 시스템으로 구분
Q 시스템은 재주문점을 두고 재주문점에 도달하면 일정한 양(Q)만큼 주문하며, P시스템은 주기적인 재고조사를 통해 목표재고수준(Target inventory level)과의 차이만큼 주문
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 32
Q 시스템
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 33
P 시스템
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 34
투빈시스템(two-bin system) : 동일 재고품목을 2개의 상자에 따로 보관하여 재고를 통제하는 시스템으로 Q 시스템을 응용한 가시적(visible) 시스템을 투빈시스템(two-bin system)이라고 함
P시스템과 Q시스템
제 4 절 생산시스템의 설계
구 분 | P system | Q system
주문간격 | 고정 | 변동
주문량 | 변동 | 고정
재고조사 | 정기적(주기조사) | 계속적(연속조사)
안전재고 | 큼 | 작음

## Slide 35
- 서비스품질(SERVQUAL)
소비자관점에서 서비스품질을 이해하기 위한 많은 노력의 하나로 Parasuraman, Zeithaml, Berry(PZB)에 의해 SERVQUAL 척도가 개발
서비스품질에 대한 소비자평가는 ‘서비스 행위에 대한 소비자의 기대’와 ‘실제 서비스에 대한 인식’을 비교하는 것이라는 인식에 기초
서비스품질에 대한 소비자의 판단기준을 대표하는 세부속성들을 파악하고 이에 대한 기대와 인식수준을 측정하는 다섯 가지 차원을 개발
서비스품질의 다섯 가지 차원은 신뢰성, 확신성(보증성), 유형성, 공감성(감정이입), 응답성이며, 머리글자만 모아서 ‘RATER＇라고 함
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 36
① 신뢰성(reliability)
서비스를 믿을 만하게 그리고 정확하게 수행하는 능력으로 고객의 기대에 지속적으로 부응하는 것
즉 약속된 서비스를 믿을 수 있고, 정확하게 수행할 수 있는 능력
② 확신성(assurance)
서비스 제공자가 자신의 능력수준을 고객에게 알리고 필요한 예의를 갖추어 서비스를 제공하는 능력을 의미
즉 직원의 지식과 예절 및 신뢰와 확신을 줄 수 있는 능력
③ 유형성(tangibility)
물리적 시설이나 설비, 직원 및 의사소통도구의 외관 등을 의미
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 37
④ 공감성(empathy)
- 고객의 요구를 이해하고 의사소통을 하면서 고객에게 기울이는 개별적인 배려나 주의를 의미한다. 즉 기업이 고객에게 제공하는 개별적 관심과 배려를 말하며, 이는 근접성, 의사소통, 고객이해력 등을 포괄하고 있다.
⑤ 응답성(responsiveness)
자진해서 고객을 돕고 신속한 서비스를 제공하려는 의지를 의미
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 38
3) 데밍의 수레바퀴(Deming’s wheel) : PDCA cycle
① 계획(plan)
개선을 필요로 하는 프로세스를 선택한 후에 자료를 수집하여 프로세스를 정의하고 개선목표설정 및 개선계획을 수립하는 단계
② 실행(do)
계획단계에서 수립한 개선계획을 개선목표에 맞게 실행하는 단계
③ 검토(check)
계획단계에서 수립한 목표와 실행단계의 결과가 얼마나 일치하였는지를 평가하는 단계
④ 조치(act)
실행단계의 결과가 목표와 일치했다면 수정된 프로세스를 표준화하여 이를 사용하는 종업원들에게 교육 및 훈련을 실시하는 단계
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 39
3) 데밍의 수레바퀴(Deming’s wheel) : PDCA cycle
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 40
6. 공급사슬관리
⑴ 공급사슬 개념
1) 공급사슬
공급사슬(supply chain)은 자재가 재화나 서비스로 전환되는 과정(공급자, 제조)과 재화나 서비스가 고객에게 전달되는 모든 과정(운송 및 보관, 유통 및 판매)에 있는 구성체(요소) 사이의 상호연결된 사슬을 의미
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 41
① 효율적 공급사슬(efficient supply chain)
자재와 서비스의 흐름을 조화시켜 재고를 최소화하고 공급사슬상에서 기업의 효율성을 극대화시키고자 하는 것을 의미
효율적 공급사슬은 자재와 서비스의 효율적인 흐름에 초점을 두어서 재고를 최소화함
② 반응적 공급사슬(responsive supply chain)
수요의 불확실성에 대비할 수 있도록 재고와 생산능력을 적절히 배치시켜 시장수요에 신속하게 반응하고자 하는 것을 의미
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 42
효율적 공급사슬과 반응적 공급사슬
제 4 절 생산시스템의 설계

## Slide 43
2) 채찍효과(bullwhip effect)
채찍효과는 공급사슬 하류의 소규모 수요변동이 공급사슬 상류로 갈수록 그 변동폭이 점점 증가해 가는 현상
즉 수요왜곡의 정도가 증폭되어 가는 현상을 의미함
그 원인으로는 중복수요예측(multiple forecasting), 일괄주문처리(order batching), 가격변동(price fluctuation), 결품예방경쟁(shortage gaming) 등이 있음
해결방법으로는 불확실성의 제거, 변동폭의 감소, 전략적 파트너십(정보의 공유), 리드타임 단축, 주문비용의 감소, 상시저가 정책, 과거 판매량에 의한 배분 등이 있음
제 4 절 생산시스템의 설계